Mijmeringen van Aad PE1HTJ  bij de voorbereiding van het dubbele 7-segment display.

Een 7-segment display: is een plastic kubus met aan de achterzijde 2-maal 5 aansluitpennen (5 boven en 5 onder) en aan de voorkant 1 ronde en 7 rechthoekige led’s (3 horizontaal en 4 verticaal). De 8 led’s staan 2-maal per 4 (boven en onder) parallel geschakeld en afhankelijk van het type met de anoden of de kathoden aan elkaar op de middelste (gemeenschappelijke) aansluitpen 3 en 8 (common anode CA of common cathode CC). Pen 3 en 8 zijn intern doorverbonden. Figuur 1 / bijlage 1.

De stroombegrenzingsweerstand(en) kunnen op een aantal manieren geschakeld worden:

a: 1 weerstand in de gekoppelde gemeenschappelijke lijn (3 + 8) naar GND of 5V, afhankelijk van het type CC / CA. Veel verschil in lichtsterkte bij 1 of alle led’s brandend.

figuur 1 / bijlage 1

b: achtmaal 1 weerstand in de iedere afzonderlijke lijn (alles behalve in 3 + 8) naar GND of 5V, afhankelijk van het type CC / CA. Geen verschil in lichtsterkte bij 1 of alle led’s brandend.

Noot: er kan in de gemeenschappelijke lijn (3 + 8) nog een pot.metertje opgenomen worden waardoor de lichthoeveelheid nog verminderd kan worden, naar believen.

Aansluiten van een enkele display volgens het schema van figuur 2 / bijlage 2.

Ik heb voor de veiligheid maar 8 weerstanden van 470 ohm genomen.

Figuur 2 / bijlage 2

Als we meerdere display’s hebben, kunnen we natuurlijk ieder display apart aansturen maar dan wel erg veel weerstanden en poorten nodig

Kan ook door de gemeenschappelijke lijnen in plaats van aan  GND of 5V  nu ook te gaan schakelen en daarna per display de benodigde segmenten aan te sturen (multiplexing).

Aansluiten van de dubbele display volgens het schema van figuur 3 / bijlage 3.

Figuur 3 / bijlage 3

We krijgen dan dus te maken met 2 tellers: 1 voor de aanwijzing van het display nummer en 1 voor de uitlezing van de cijferwaarde van dat display.

Even een probleem ! !

Als goede amateur doen we natuurlijk ook aan Benchmarking:

gluren bij de buren en dan het beste stelen.

In de loop van de tijd dat ik, af en toe, met Arduino bezig ben geweest heb ik heel veel voorbeelden van internet gehaald (50 cm. plankruimte), zo ook van de site van SainSmart.com ,  Chapter 13: 4-bit Nixie tube. Dit is een 4-digit klokje met 7-segment display’s. Dit had ik jaren geleden, al eens ingetypt en uitgeprobeerd met mijn starters set maar het wilde niet doen wat het moest doen.

Bleek mijn display natuurlijk het andere type te zijn, programma was voor CA en ik had een CC ! Dus: waar nodig HIGH veranderd in LOW en omgekeerd.    Alles daarna OK;     TER LERING !

Hierin kwam ik onder andere tegen dat er naast  void setup()  en  void loop()  nog andere soorten void’s zijn en dan een soort sub-routines zijn. Je kan dus bv. declareren:

Void one()

{

Digital Write(a, LOW);

Digital Write(b, HIGH);

Digital Write(c, HIGH);

Digital Write(d, LOW);

Digital Write(e, LOW);

Digital Write(f, LOW);

Digital Write(g, LOW);

}

Als de uitlezing 1 moet zijn kan dit gewoon met commando

Switch(x)  {. . . . . case 1: one ()  break;      }      opgeroepen worden.

Ik kwam ook een, toen nog vreemd stukje, programma regels tegen:

Gedeclareerd was:   long n= 0; // teller;    int x = 100;    int del = 55;

clearLEDs();  pickDigit(1);  pickNumber((n/x/1000)%10);  delayMicroseconds(del);

clearLEDs();  pickDigit(2);  pickNumber((n/x/100)%10);  delayMicroseconds(del);

clearLEDs();  pickDigit(3);  dispDec(3);  pickNumber((n/x/10)%10);  delayMicroseconds(del);

clearLEDs();  pickDigit(4);  pickNumber(n/x%10);  delayMicroseconds(del);

n++;

if (digitalRead(13) == HIGH)

{

n = 0;

}

Ik heb al uitgezocht wat de gekke aanduiding % 10 betekent en dat is    modulo 10.

Ik denk dat het te maken heeft met de aanwijzing van de juiste display.

Ik moet nog op verder onderzoek om dat uit te zoeken, doe jij dat ook ?

Aad,    en laat s.v.p. iets van je horen (pe1htj@veron.nl).

figuur 1 / bijlage 1

Figuur 2 / bijlage 2

Figuur 3 / bijlage 3